## Slide 1: 第一章 计算机系统概论
1.1 计算机的分类
1.2 计算机发展简史
1.3 计算机的硬件
1.4 计算机的软件
1.5 计算机系统的层次结构

## Slide 2: 1.1计算机的分类
一、电子计算机两大类：
电子模拟计算机（连续数值）
电子数字计算机（离散数字，按位运算）
分为：专用计算机
通用计算机 （适应性强）
分为：超级计算机、大型机、服务器
PC机、单片机、多核机
思考：中国国家超级计算中心在哪些城市？
答：10个：天津、长沙、济南、深圳、广州、无锡、郑州，昆山，成都，西安
Notes: ，例如计算尺是用长度来标示数值；时钟是用指针在表盘上转动来表示时间；电表是用角度来反映电量大小，这些都是模拟计算装置。

## Slide 4
1997年，IBM的“深蓝”
2020年，中国的“神威 太湖之光”
2013年，中国的“天河二号”

## Slide 6: 1.2计算机发展简史：五代
第一代 1946—57年，电子管 ：数据处理
第二代 1958—64年，晶体管 ：工业控制
第三代 1965—71年，中小规模集成电路 ：小型计算机
第四代 1972—90年，大规模和超大规模集成电路 ：
微型计算机
第五代 1991年开始，巨大规模集成电路 ：单片机
思考：中国自主研发的最快的计算机？
答：神威太湖之光 12.5亿亿次；天河二号 5.49 亿亿次
天河一号 2566万亿次

## Slide 7: 1.2.4 计算机的性能指标
吞吐量：在某一时间间隔内能够处理的信息量（B/S）
响应时间：从输入有效到系统产生响应之间的时间（us、ns）
利用率：在给定的时间间隔内，系统被实际使用的时间所占的
比率（百分比）
处理机字长：运算器中一次能够完成二进制数运算的位数
（32位、64位） （决定运算精读）
总线宽度：CPU中运算器与存储器之间进行互连的内部总线
二进制位数

## Slide 8: 1.2.4 计算机的性能指标
存储器容量：存储器中所有存储单元的总数目 (KB,MB,GB,TB)
存储器带宽：单位时间内从存储器读出的二进制数信息量(B/S)
主频/时钟周期：CPU的工作节拍受主时钟控制，主时钟不断产生固定频率的时钟
主时钟的频率(f)叫CPU的主频。(MHz、GHz)
主频的倒数称为CPU时钟周期(T)，即T=1/f，(us、ns)

## Slide 9: 1.2.4 计算机的性能指标
CPU执行时间：CPU执行一段程序所占用的CPU时间
CPU执行时间 ＝ CPU时钟周期数 × CPU时钟周期长
CPI：执行一条指令所需的平均时钟周期数
CPI ＝ 执行某段程序所需的CPU时钟周期数 ÷ 程序包含的指令条数
MIPS：平均每秒执行多少百万条定点指令数
MIPS ＝ 指令数 ÷ （程序执行时间 × 106）
FLOPS：平均每秒执行浮点操作的次数
FLOPS ＝ 浮点操作次数 ÷ 程序执行时间 （s）
MFLOPS：

## Slide 10: 1.3计算机的硬件
1.3.1 硬件组成要素
1.3.2 运算器
1.3.3 存储器
1.3.4 控制器
1.3.5 适配器与I/O设备

## Slide 11: 1.3.1 计算机硬件组成
冯诺伊曼型计算机：
存储程序，按地址访问并顺序执行指令

## Slide 12: 1.3.1 计算机硬件组成
问题： 运算器
能实现哪些算术逻辑运算
如何实现算术逻辑运算？
它的内部结构如何？
如何快速且高效运算？
如果出现特殊运算操作数或特殊运算结果怎么办？
……
现代电子计算机：

## Slide 13: 运算器：算术逻辑运算

## Slide 14: 1.3.1 计算机硬件组成
问题： 存储器
存储器是如何能够存储数据、写入、读出数据的？
如何在存储器中找到指定单元的数据（定位）？
如果存储器空间不够，如何扩展存储器容量（扩展）？
指令和数据都以二进制形式存储在存储器中，如何区分？
存储器的内部结构是怎样的？
……

## Slide 15: 存储器：存储数据和程序
存储器分类：内存（ROM、RAM）、外存
存储单元 (触发器)，存储单元地址
存储器容量：
    1KB ＝ 210B
    1MB ＝ 220B
    1GB ＝ 230B
    1TB ＝ 240B
思考：比TB更大的存储单位有哪些？
答：PB，EB，ZB ……

## Slide 16: 1.3.1 计算机硬件组成
问题： 控制器
控制器的内部结构是这样的？
控制器是如何对计算机的各器件进行控制的？
何时发出某控制信号，何时结束它，多种控制信号之间有时序要求吗？
指令的执行是如何实现的？
指令是如何变成控制信号的？
指令是如何自动执行的？
……

## Slide 17: 控制器：控制指令的执行
冯诺依曼机：存储程序，按地址访问并顺序执行指令

## Slide 18: 1.3.1 计算机硬件组成
问题： 适配器
为什么输入输出设备不能够直接连在总线上，而需要通过适配器来连接？
适配器的内部结构如何？
一个适配器连接一个外设，还是一个设配器可以连接多个外设？
数据、地址、控制信号又是如何通过适配器作用到外设上的？
……

## Slide 19: 适配器与I/O设备
输入设备：
输入 （文字/图像/音频/视频…… → 二进制）
输出设备：
输出 （二进制 →文字/图像/音频/视频……）
适配器：通过系统总线，连接I/O设备和主机
总线：多个系统部件之间进行数据传送的公共通路
计算机硬件：运算器、存储器、控制器、适配器、
总线、输入/输出设备

## Slide 20: 1.3.1 计算机硬件组成
问题： 外设
外设的数据表现形式多样（文字，图形，图像，视频，声音等），计算机只能识别处理二进制，那么外设是如何进行信息转换的？
外设的速度多种多样，如何解决外设与处理器的速度差异问题？
……

## Slide 21: 1.3.1 计算机硬件组成
问题：总线
总线的内部结构是这样的？
如果多个设备同时需要通过总线，是否会产生总线冲突，如何解决总线冲突？
总线如何能更高效更快速的工作？
……
思考：为什么说计算机组成原理课程难度大？
答：以上问题我都不知道。呜呜呜…

## Slide 22: 1.4 计算机的软件
1.4.1 软件的组成与分类
系统软件：
    ①各种服务性程序，如诊断程序、排错程序等
    ②语言程序，如汇编程序、编译程序等
    ③操作系统
    ④数据库管理系统
应用软件：
1.4.2 软件的发展演变
机器语言 → 汇编语言 → 高级语言

## Slide 23: 1.5计算机系统的层次结构
软件与硬件
逻辑等价性

## Slide 24: 作业
1、画第1章的“章节知识结构图”
（以上课内容为准，写出关键字，画出关键图，A4大小的纸，彩笔标重点，随堂携带，课间抽查）
2、习题：第一章复习题（word文档）
（目的：回顾计算机的基本概念）
（布置作业后的48小时内交作业）
（答案写在本子上，拍照后由学委汇总发老师qq）