## Slide 1: 补充：8086/8088汇编语言
● 80X86微处理器：Intel公司
一、 8086/8088 内部结构
从功能上，8086分为 总线接口部件BIU和执行部件EU两部分
型号 | 发布年份 | 字长(位) | 数据总线宽度 | 地址总线宽度
8086 | 1978 | 16 | 16 | 20
80286 | 1982 | 16 | 16 | 24
80386 | 1986 | 32 | 32 | 32
80486 | 1989 | 32 | 32 | 32
80586 Pentium | 1993 | 32 | 64 | 32

## Slide 2: 8086/8088内部结构

## Slide 3: 8086/8088寄存器组

## Slide 4: 8086/8088寄存器组
4个通用数据寄存器
AX：累加器
BX：基数(基址变址)
CX：计数
DX：数据(双字 DX,AX)
特点：8位，16位

## Slide 5: 8086/8088寄存器组
4个特殊的通用寄存器
SP：堆栈指针(栈顶)
BP：基数指针
DI：目的变址
SI：源变址

## Slide 6: 8086/8088寄存器组
4个段寄存器
CS：代码段
DS：数据段
SS：堆栈段
ES：附加数据段

## Slide 7: 8086/8088寄存器组
2个专用寄存器
IP：指令指针
FLAGS：状态标志
(PSW 程序状态字)
 |  |  |  | OF 溢出 | DF 方向 | IF 中断 | TF 单步 | SF 为负 | ZF 为零 |  | AF 半进位 |  | PF 奇偶 |  | CF 进位

## Slide 8: 1.4.3 8086寄存器
AH | AL
BH | BL
CH | CL
DH | DL
SI | 
DI | 
BP | 
SP | 
AX 累加器 Accumulator
BX 基址寄存器 Base
CX 计数寄存器 Count
DX 数据寄存器 Data
CS
DS
SS
ES
IP
FLAGS
源变址寄存器 Source Index
目的变址寄存器 Destination Index
基址指针 Base Pointer
堆栈指针 Stack Pointer
代码段寄存器 Code Segment
数据段寄存器 Data Segment
堆栈段寄存器 Stack Segment
扩展段寄存器 Extra Segment
指令指针 Instruction Pointer
标志寄存器
数据寄存器
变址
指针
通用寄存器
段寄存器
32位：
EAX
EBX
ECX
EDX
ESI
EDI
EBP
ESP
EIP
EFLAGS
段寄存器
FS
GS
16位
8位 8位
PC程序计数器
控制寄存器

## Slide 9: 问题：16位字长如何表示20位地址？
物理地址=24*段地址+偏移地址

## Slide 10: ●段寄存器与存放偏移地址的寄存器之间的缺省组合关系？
段 | 偏移
CS | IP
SS | SP或BP
DS | BX、DI、SI或一个16位数
ES | DI (用于串指令)

## Slide 11: 8086/8088 寻址方式
与数据有关的寻址方式
立即数寻址 MOV AL, 5
寄存器寻址 MOV AX,BX
直接寻址 MOV AX,[2000H]
MOV AX, ES:VALUE
寄存器间接寻址 MOV AX,[BX]
寄存器相对寻址 MOV AX, COUNT [SI]
基址变址寻址 MOV AX,[BX] [DI]
相对基址变址寻址 MOV AX, MASK [BX] [SI]
与转移地址有关的寻址方式
直接寻址 JMP PROGIA
间接寻址 JMP BX
JMP [BX][SI]

## Slide 12: 补充：汇编语言程序上机过程
安装汇编环境：把masm文件夹拷贝至 d盘
1、安装DosBox，
2、运行DosBox

## Slide 13: 补充：汇编语言程序上机过程
安装notpad++编辑器
① 编辑源程序：
用notpad++生成
01.asm源文件

## Slide 14: 补充：汇编语言程序上机过程
编译连接：
1、按下win健 + r键
2、打开运行窗口，
键入cmd
3、进入命令提示符

## Slide 15: 补充：汇编语言程序上机过程
在命令提示符：
② 汇编：用masm.exe生成 .obj文件

## Slide 16: 补充：汇编语言程序上机过程
在命令提示符：
③ 连接：用link.exe生成 .exe文件

## Slide 17: 补充：汇编语言程序上机过程
回到DosBox中：
④ 运行：在DosBox窗口中键入.exe文件名运行

## Slide 18: 补充：汇编语言程序上机过程
回到DosBox中：
⑤ 调试：用debug调试.exe文件

## Slide 19: 补充：汇编语言程序上机过程
① 编辑：在win图像界面下用notpad++生成 .asm源文件
② 汇编：在命令提示符下用masm.exe生成 .obj文件
③ 连接：在命令提示符下用link.exe生成 .exe文件
④ 运行：在DosBox窗口中键入.exe文件名运行
⑤ 调试：在DosBox窗口用debug调试.exe文件

## Slide 20: debug命令：
-u↙ 反汇编
-g 断点 ↙ 运行到指定断点
-t ↙ 单步运行
-q ↙ 退出
-d 偏移↙ 看内存内容
-e 偏移↙ 修改内存内容
-r ↙ 看寄存器内存
-r 寄存器名↙ 修改寄存器内容

## Slide 27
若源程序有错，则汇编无法通过，
会提示出错的语句行数和原因。
重复编辑、汇编，直到不出错

## Slide 28
机器指令的规律

## Slide 29: 汇编程序实例：将A，B数据相加后送入C file1.asm
data segment；定义数据段
a dw 12
b dw 39
c dw ?
data ends
code segment；定义代码段
main proc far ；主程序
；指定段寄存器
assume cs:code,ds:data
start: ；执行部分的开始地址
push ds；入栈保存原ds
sub ax,ax
push ax ；入栈保存偏移地址0
mov ax,data
mov ds,ax ；设置新数据段地址
mov ax,a
add ax,b
mov c,ax ；c=a+b
ret；返回
main endp
code ends
end start
考虑：修改程序，将AX，BX数据相加后送入CX file2.asm

## Slide 30: 汇编程序实例：将AX，BX数据相加后送入CX file2.asm
code segment
main proc far
assume cs:code
start:
mov ax,0abcdh
mov bx,4321
add ax,bx
mov cx,ax ；(cx)=(ax)+(bx)
mov ah，4ch
int 21h ；返回dos
main endp
code ends
end start

## Slide 31: 汇编语言源程序结构
分段结构
伪指令
段名
标号
宏名
DATA SEGMENT
定义变量
DATA ENDS
EXTRA SEGMENT
定义变量
EXTRA ENDS
STACK SEGMENT
定义堆栈
STACK ENDS
MAC1 MACRO
宏定义体
ENDM
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA
ES:EXTRA,SS:STACK
START:……;段寄存器初始化
CALL SUB1
MAC1 ;宏调用
……
MOV AH,4CH ;返回DOS
INT 21H
SUB1 PROC
……
RET
SUB1 ENDP
CODE ENDS
END START

## Slide 32: 补充： 汇编语句类型
  ①指令(能产生机器码，CPU可执行)
  ②伪操作（不产生机器码，汇编过程中被处理）
    定义数据，分配存储单元，指示程序结束，给数字或表达式命名等
  ③宏指令
  宏：源程序中一段有独立功能的程序代码。只需要定义一次，就可以多次调用。
  汇编时凡有宏指令的地方都将用相应的指令序列的目标代码插入。

## Slide 33
█ 数据定义和存储器分配 file3.asm
a dw 12 ;定义变量a
[变量] 助记符 操作数 [；注释]
a db 2,'a', ？
db 5*3，'bcde' ;字节变量
b dw 0ff3h, ？ ;字变量(2字节）
c dd 12345678h ;双字变量
d dw a,b ;c为a，a的偏移地址
e db 40 dup('A') ;重复40个字母A
f dw 5 dup(0，1,2，？)
思考：是否出错？
mov ax，a
mov bl，b
修改：
mov ax，word ptr a
mov bl，byte ptr b

## Slide 34
█ 数据定义和存储器分配 file4.asm
a dw 12 ;定义变量a
[变量] 助记符 操作数 [；注释]
a label byte
b dw 10 dup(0ffffh)
思考：结果如何？
mov a+2，0
mov b+6，0

## Slide 35
█ 数据定义和存储器分配 file5.asm
a dw 12 ;定义变量a
[变量] 助记符 操作数 [；注释]
a equ 256
b = 2 ；=可以重复为变量赋值
c equ a+b

## Slide 36
█ 数据定义和存储器分配 file6.asm
a dw 12 ;定义变量a
[变量] 助记符 操作数 [；注释]
ARRAY DW 1,2,$+4,3,4,$+5 ；$表示当前地址
BUF1 DB 1，2，3，4，5
CNT1 EQU $-BUF ；CNT1为数组BUF1中元素的个数
BUF2 DW 1，2，3，4，5
CNT2 EQU ($-BUF2)/2；CNT2为数组BUF2中元素的个数。

## Slide 37
█ 数据定义和存储器分配 file7.asm
a dw 12 ;定义变量a
[变量] 助记符 操作数 [；注释]
a db ffh
org 32 ;从指定位置安排数据和程序
b db ffh
org $+5
c db ffh
思考：若在代码段的第一句写上 org 10，代码和数据在内存中如何存放？

## Slide 38
DATA SEGMENT ;定义数据段
D1 DB 1,2,3,4 ;连续的字节单元
CC EQU $－D1 ;对单元计数
SUM DW 0 ;为结果保留一个字
DATA ENDS ;数据段定义结束
STACK SEGMENT PARA STACK ‘STACK’ ;定义堆栈段
DB 64 DUP （？） ;100字节的栈空间
STACK ENDS ;堆栈段定义结束
CODE SEGMENT ;定义代码段
ASSUME DS:DATA，SS:STACK，CS:CODE
BEGIN：PUSH DS
MOV AX,0
PUSH AX ;DS,0 入栈
MOV AX，DATA
MOV DS，AX ; DS初始化为DATA
█ 实例：对多个内存单元进行累加 file8.asm

## Slide 39
LEA SI，D1 ;把D1的偏移地址送给SI
MOV CX，CC ；预置次数
LODS BYTE PTR [SI] ；内存取(SI)→(AX),SI自动+1
MOV AH，0 ；清AX的高字节
CLC ；清CF位
AGAN：ADC SUM，AX ；累加(带进位加)
LODS BYTE PTR [SI] ；再取数并修改指针
LOOP AGAN ；循环，每循环一次，cx自动-1，
；当cx=0时，退出循环
MOV AH，4CH ；完成，返回DOS
INT 21H
CODE ENDS ；代码段结束
END BEGIN ；整个程序结束

## Slide 40
aa SEGMENT ；数据段1
xx DB 'Hello!' ；源串
aa ENDS
bb SEGMENT ；数据段2
yy DB 6 dup (?) ；目的缓冲区
bb ENDS
cc SEGMENT ；代码段
ASSUME CS:cc, DS:aa, ES:bb
start :
MOV AX , aa
MOV DS , AX
MOV AX , SEG yy ;也可以用 mov ax，bb
MOV ES , AX
█ 实例：字符串从源缓冲区传送到目的缓冲区 file9.asm

## Slide 41
CLD ；设置传送方向
LEA SI , xx
MOV DI , OFFSET yy ；也可以用 lea di，yy
MOV CX , 6 ；CX ← 串的长度
REP MOVSB ；循环串传送 (DI)←(SI)
；每循环一次，cx自动-1，直到cx为0，退出循环
MOV AH , 4CH
INT 21H
cc ENDS
END start

## Slide 42: 汇编指令
一、数据传送指令
1.通用数据传送指令
MOV dst，src ；复制：目的←源
例如：mov ax，bx mov ax，1234h mov [si], ax
注意出错语句：
mov cs，ax mov ip，200h mov 200h，ax
mov a，b (不能都为M)
mov al, 1234h (超出范围)
mov [bx], 20h (类型不匹配) 改: mov byte ptr[bx], 20h

## Slide 43: 汇编指令
一、数据传送指令
2.交换指令
XCHG dst，src；dst←→src
例：
XCHG AX，BX XCHG AL,AH
XCHG [BX]，AX XCHG AL，[BP+SI]
注意出错语句：
XCHG AL，BX XCHG AL，12H
XCHG AX，CS XCHG [BX],[SI]

## Slide 44: 汇编指令
一、数据传送指令
3.堆栈指令
入栈：PUSH src；SP←SP-2, SS:[SP]←src
出栈：POP dst；dst←SS:[SP], SP←SP+2
例： PUSH AX POP BX
4.查表指令
XLAT ；AL ← DS：[BX+AL]

## Slide 45: 汇编指令
一、数据传送指令
5.输入输出指令
6. 地址传送指令
LEA reg，mem；reg ←mem的偏移地址
例：LEA BX, Xval 等效于 MOV BX, offset Xval
LDS reg，mem；reg ←[mem]， DS ←[mem+2]
LES reg，mem；reg ←[mem]， ES ←[mem+2]
 | 输入 |  | 输出 | 
 | 直接 | 间接 | 直接 | 间接
字节 | IN AL,port | IN AL,DX | OUT port,AL | OUT DX,AL
字 | IN AX,port | IN AX,DX | OUT port,AX | OUT DX,AX

## Slide 46: 汇编指令
一、数据传送指令
7.标志传送指令
取标志：LAHF ； AH ←FLAGS低8位
置标志：SAHF ； FLAGS低8位←AH
标志入栈：PUSHF ; SP←SP-2, SS:[SP]←FLAGS
标志出栈：POPF ; FLAGS←SS:[SP], SP←SP+2

## Slide 47: 汇编指令
一、数据传送指令
1.通用数据传送指令 MOV
2.交换指令 XCHG
3. 堆栈指令 PUSH POP
4.查表指令 XLAT
5. 输入输出指令 IN OUT
6.地址传送指令 LEA LDS LES
7.标志传送指令 LAHF SAHF PUSHF POPF

## Slide 48: 寻址方式实验程序
DATA SEGMENT
A1 DW 1234H
A2 DB -1,0ABH
DW -5
A3 DB 56,56H,“AB cd$”
DATA ENDS
EXTRA SEGMENT
B1 DB 1，2，3，4
B3 EQU THIS BYTE
B2 DW A2
DD A3
DB (A3-A2)/2
DB $-B1
DB LENGTH BTM
EXTRA ENDS
STACK SEGMENT
BTM DW 16 DUP（？）
STACK ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA,
ES:EXTRA,SS:STACK
START：
MOV AX，DATA
MOV DS，AX
MOV AX，EXTRA
MOV ES，AX
MOV AX，STACK
MOV SS，AX
MOV SP，SIZE BTM

## Slide 49
MOV AX，A1+3 ;分析:AH=___,AL=___,验证:AH=___,AL=___
MOV AX，B2 ;分析:AH=___,AL=___,验证:AH=___,AL=___
MOV BP，OFFSET A1
MOV AX，[BP] ;分析:AH=___,AL=___,验证:AH=___,AL=___
MOV AX，DS：[BP] ;分析:AH=___,AL=___,验证:AH=___,AL=___
MOV AX，ES：[BP] ;分析:AH=___,AL=___,验证:AH=___,AL=___
MOV BX，OFFSET A1
MOV AX，[BX+3] ;分析:AH=___,AL=___,验证:AH=___,AL=___
MOV AX，ES：[BX+3] ;分析:AH=___,AL=___,验证:AH=___,AL=___
PUSH AX ;分析:SP=___,SS:[SP]=___,验证:SP=___,SS:[SP]=___
PUSH BX ;分析:SP=___,SS:[SP]=___,验证:SP=___,SS:[SP]=___
POP AX ;分析:SP=___,AX=___,验证:SP=___,AX=___
POP BX ;分析:SP=___,BX=___,验证:SP=___,BX=___
MOV BX，OFFSET B2
MOV AL，6
XLAT ;分析:AL=___,验证:AL=___
XLAT B3 ;分析:AL=___,验证:AL=___

## Slide 50: 汇编指令
二、算术指令：用来执行算术运算
1. 加法指令
ADD（加法）
ADC（带进位加法）
INC（加1）
2、减法指令
SUB（减法）
SBB（带借位减法）
DEC（减1）
NEG（求补）
CMP（比较）
3、乘法指令
MUL（无符号数乘法）
IMUL（带符号数乘法）
4、除法指令
DIV（无符号数除法）
IDIV（带符号数除法）
CBW（字节转换为字）
CWD（字转换为双字）

## Slide 51: 汇编指令
三、逻辑指令：对字或字节执行逻辑运算
1. 逻辑运算指令
AND（逻辑与）
OR（逻辑或）
NOT（逻辑非）
XOR（异或）
TEST（测试）
2、移位指令
SHL（逻辑左移）
SAL（算术左移）
SHR（逻辑右移）
SAR（算术右移）
ROL（循环左移）
ROR（循环右移）
RCL（带进位循环左移）
RCR（带进位右移）

## Slide 52: 汇编指令
四、串处理指令：处理存放存储器里的数据串
MOVS（串传送）
CMPS（串比较）
SCAS（串扫描）
LODS（从串取）
STOS（存入串）

## Slide 53: 汇编指令
五、控制转移指令
1. 无条件转移指令
段内直接短转移：JMP short opr ；(IP)←(IP)+8位偏移
段内直接近转移：JMP near ptr opr；(IP)←(IP)+16位偏移
段内间接近转移：JMP word ptr opr；(IP)←(EA)
段间直接远转移：JMP far ptr opr ；
；(IP)←opr的偏移地址 ( CS)←opr所在段的段地址
段间间接远转移：JMP dword ptr opr
；(IP)←(EA) ( CS)←(EA+2)

## Slide 54: 汇编指令
二、跳转指令
2.条件转移指令（根据 zf、cf、sf、of 来跳转）
JB opr 或 JNAE opr 或 JC opr < 或 不>= 或 有进位 则转移
JNB opr 或 JAE opr 或 JNC opr 不< 或 >= 或 无进位 则转移
JBE opr 或 JNA opr <= 或 不> 则转移 B:below (无符号数)
JNBE opr 或 JA opr 不<= 或 > 则转移 A: above (无符号数)
JL opr 或 JNGE opr < 或 不>= 则转移 L: less (带符号数)
JNL opr 或 JGE opr 不< 或 >= 则转移 G: greater (带符号数)
JLE opr 或 JNG opr < = 或 不> 则转移
JNLE opr 或 JG opr 不<= 或 > 则转移
JCXZ opr (CX)=0 则转移
JCXNZ opr (CX)=0 则转移

## Slide 55: 汇编指令
二、跳转指令
2.条件转移指令（根据 zf、cf、sf、of 来跳转）
JZ opr 或 JE opr 结果为零或相等则跳转
JNZ opr 或 JNE opr 结果不为零或不相等则跳转
JS opr 结果为负则转移
JNZ opr 结果为正则转移
JO opr 溢出则转移
JNO opr 不溢出则转移
JP opr 奇偶位为1则转移
JNP opr 奇偶位为0则转移

## Slide 56: 汇编指令
五、控制转移指令
3. 循环指令
LOOP（循环指令）
LOOPZ / LOOPE（当为0或相等时循环指令）
LOOPNZ / LOOPNE（当不为0或不相等时循环指令）
4、子程序指令
CALL（调用指令）
RET（返回指令）

## Slide 57: 汇编指令
五、控制转移指令
5. 中断指令
INT（中断）
INTO（如溢出则中断）
RIET（从中断返回）

## Slide 58
功能号
功能说明
入口参数
出口参数
01H
从键盘上读入一字符，回显，并检查Ctrl+Break
无
AL=输入字符的ASCII码
07H
从键盘上读入一字符，不回显，不检查Ctrl+Break
无
AL=输入字符的ASCII码
0AH
输入一个字符串
(DS:DX)＝缓冲区首地址
缓冲区中输入字符串及实际输入的字符人数。
02H
显示一个字符
DL=要显示字符的ASCII码
无
09H
显示一个字符串
(DS:DX)＝字符串的首地址，字符串以 字符$为结束标志。
无
DOS功能调用 int 21h

## Slide 59
例 ：利用键盘输入的字符产生程序分支：
MOV AH, 1 ;等待从键盘输入
INT 21H
CMP AL, ‘Y’ ;是’Y’?
JZ yes
no: . . .
. . .
JMP exit
yes: . . .
    . . .
exit: . . .

## Slide 60
例：显示字符A
MOV DL, ‘A’
MOV AH, 02H
INT 21H
例：使光标回到下一行的行首。
MOV DL , 0DH ;显示回车符
MOV AH , 02H
INT 21H
MOV DL , 0AH ;显示换行符
MOV AH , 02H
INT 21H

## Slide 61
例： 应用0AH功能输入字符串。
data SEGMENT ;定义缓冲区
max DB 11 ;定义限制最多输入个数
DB ? ;用于存放实际输入个数
DB 11 DUP(?) ;用于存放输入的字符串
data ENDS
code SEGMENT
ASSUME CS:code, DS:data
start: MOV AX , data ;置缓冲区地址于DS:DX
  MOV DS , AX
  LEA DX , max
  MOV AH , 0AH
  INT 21H ;调0A输入功能
  MOV CH , 0
  MOV CL , max+1 ;取字符串长度放CX中
  LEA BX , max+2 ;取字符串首址于BX中
  MOV AL , [BX] ;应用所输入的字符
……
code ENDS

## Slide 62
例： 编程显示字符串’ Tsinghua University’
data SEGMENT ;定义显示的子符串
stri DB ‘Tsinghua University’, ‘$’
data ENDS
code SEGMENT
ASSUME CS:code, DS:data
start: MOV AX, data ;置缓冲区地址于DS:DX
MOV DS, AX
  LEA DX, stri
  MOV AH, 09H ;调显示功能
  INT 21H
  MOV AH, 4CH ;返回DOS
  INT 21H
code ENDS
END start

## Slide 63
例：利用DOS系统功能调用实现人机对话。根据屏幕上显示的提示信息，从键盘输入字符串并存入内存缓冲区。
DATA SEGMENT
BUF DB 100 ；定义输入缓冲区长度
DB ？ ；保留为填入实际输入的字符个数
DB 100 DUP（？） ；准备接收键盘输入信息
MESG DB ‘WHAT IS YOUR NAME ？$’ ；要显示的提示信息
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE, DS:DATA
START：MOV AX，DATA
MOV DS，AX
…
MOV DX，OFFSET MESG
MOV AH，9 ；屏幕显示提示信息
INT 21H
MOV DX，OFFSET BUF
MOV AH，10 ；接收键盘输入
INT 21H
…

## Slide 64
DATA SEGMENT
X1 DW XXXXH，XXXXH
X2 DW XXXXH，XXXXH
X3 DW 0000H，0000H
DATA ENDS
STACK SEGMENT PARA STACK
DW 20H DUP（？）
STACK ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE，DS:DATA
MAIN PROC FAR
START: PUSH DS
MOV AX，0
PUSH AX
MOV AX，DATA
MOV DS ，AX
CLC
MOV CX，02H
LEA SI， X1
LEA DI， X2
LEA BX， X3
E20： MOV AX，[SI]
ADC AX，[DI]
MOV [BX]， AX
ADD SI， 2
ADD DI， 2
ADD BX， 2
LOOP E20
RET
MAIN ENDP
CODE ENDS
END START
例. 多精度数加减（二进制数，低位在前）

## Slide 65: 循环、分支、子程序设计
【例】写一个程序，它先接受一个字符串，然后显示其中数字字符的个数、英文字母的个数和字符串的长度。
解决方法
Step1：利用0AH号功能调用接受一个字符串；
Step2：分别统计其中数字字符、英文字母的个数；
Step3：用十进制数的形式显示它们。
注意：整个字符串的长度从0AH号功能调用的出口参数中取得。

## Slide 66
数据定义：
MLENGTH =128 ；缓冲区长度
DSEG SEGMENT ；数据段
BUFF DB MLENGTH ；符合0AH号功能调用所需的缓冲区
DB ? ；实际键入的字符数
DB MLENGTH DUP(?)
MESS0 DB ‘Please input:$’
MESS1 DB ‘Length = $’
MESS2 DB ‘X = $’
MESS3 DB ‘Y = $’
DSEG ENDS

## Slide 67
分类统计流程
SI←字符串首址，CX←字符个数
AL←取1个字符，SI←SI+1
AL < ‘0’ ？
AL > ‘9’ ？
AL < ‘a’ ？
AL > ‘z’ ？
数字计数器BL+1
字符计数器BH+1
小写字符不变，
大写字符转成小写
CX←CX-1
CX=0？
N
N
Y
Y
Y
N
N
保存结果，结束
Y

## Slide 68
CSEG SEGMENT ；代码段
ASSUME CS:CSEG, DS:DSEG
START: MOV AX,DSEG
MOV DS,AX ；设置DS
MOV DX,OFFSET MESS0 ；显示提示信息
CALL DISPMESS
MOV DX,OFFSET BUFF
MOV AH,10 ；接受一个字符串
INT 21H
CALL NEWLINE ；
MOV BH,0 ；清数字字符计数器
MOV BL,0 ；清字母符计数器
MOV CL,BUFF+1 ；取字符串长度
MOV CH,0
JCXZ COK ；若字符串长度等于0，不统计
MOV SI,OFFSET BUFF+2 ；指向字符串首

## Slide 69
AGAIN:MOV AL,[SI] ；取一个字符
INC SI ；调整数据指针，指向下一个数据
CMP AL,‘0’ ；判断是否是数字字符
JB NEXT ；小于‘0’，不属于统计字符，
CMP AL,’9’ ；大于‘9’，不是数字字符，
JA NODEC ；转向字母字符判断
INC BH ；‘0’～‘9’，数字符计数加1
JMP SHORT NEXT ；转向取一个字符
NODEC:OR AL,20H ；转小写
CMP AL，‘a’ ；判断是否是字母符
JB NEXT
CMP AL,‘z’
JA NEXT
INC BL ；字母符计数加1
NEXT:LOOP AGAIN ；下一个

## Slide 70
COK: MOV DX,OFFSET MESS1
CALL DISPMESS
MOV AL,BUFF+1 ；取字符串长度
XOR AH,AH
CALL DISPAL ；显示字符串长度
CALL NEWLINE
MOV DX,OFFSET MESS2
CALL DISPMESS
MOV AL,BH
XOR AH,AH
CALL DISPAL ；显示数字符个数
CALL NEWLINE

## Slide 71
MOV DX,OFFSET MESS3
CALL DISPMESS
MOV AL,BL
XOR AH,AH
CALL DISPAL ；显示字母符个数
CALL NEWLINE
MOV AX,4C00H ；程序正常结束
INT 21H
；---------------------------------------
；子程序名：DISPAL
；功能：用十进制数的形式显示8位二进制数
；入口参数：AL=8位二进制数
；出口参数：无
；---------------------------------------

## Slide 72
DISPAL PROC NEAR
MOV CX,3 ；8位二进制数最多转换成3位十进制数
MOV DL,10
DISP1:DIV DL
XCHG AH,AL ；使AL=余数，AH=商
ADD AL,‘0’ ；得ASCII码
PUSH AX ；压入堆栈
XCHG AH,AL
MOV AH,0
LOOP DISP1 ；继续
MOV CX,3
DISP2:POP DX ；弹出一位
CALL ECHOCH ；显示之
LOOP DISP2 ；继续
RET
DISPAL ENDP

## Slide 73
；显示由DX所指的提示信息，其他子程序说明信息略
DISPMESS PROC NEAR
MOV AH,9
INT 21H
RET
DISPMESS ENDP
； ---------------------------------------------
；子程序名：ECHOCH
；功能：调用DOS 2号功能，显示一个字符
；入口参数：DL = 显示字符
；出口参数：无
；------------------------------------------------
ECHOCH PROC NEAR
MOV AH,2
INT 21H
RET
ECHOCH ENDP

## Slide 74
；子程序名：NEWLINE
；功能：形成回车和换行
；入口参数：无
；出口参数：无
NEWLINE PROC
PUSH AX
PUSH DX
MOV DL,0DH ；回车符的ASCII码是0DH
MOV AH,2 ；显示回车符
INT 21H
MOV DL,0AH ；换行符的ASCII码是0AH
MOV AH,2 ；显示换行符
INT 21H
POP DX
POP AX
RET
NEWLINE ENDP
CSEG ENDS
END START